## Slide 1
33
NBR ISO / IEC 17025 : 2017
“Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração”
ISO 9001:2015
“Sistemas de gestão da qualidade –Requisitos”
ILAC-G24:2007 / OIML D 10:2007 (E)
“Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments”

## Slide 2
34
Equipamentos de medição e padrões devem:
alcançar a exatidão requerida e atender às especificações
ser verificados ou calibrados, antes do uso e periodicamente
constar de um programa de calibração
na calibração por terceiros, assegurar a rastreabilidade de medição

## Slide 3
35
Resultados de ensaio e calibração devem ser monitorados e analisados criticamente.
O laboratório deve, por exemplo:
participar de comparações laboratoriais;
- reensaiar e/ou recalibrar itens retidos de clientes.

## Slide 4
36
Análise de certificados de calibração
Clientes conscientes preocupam-se em saber se:
- o laboratório emissor atende aos requisitos de competência, capacidade de medição e rastreabilidade.

## Slide 5
37

## Slide 6
38

## Slide 7
39

## Slide 8
40
- o certificado de calibração contém todas as informações necessárias, requeridas pela “NBR ISO/IEC 17025”.
- o equipamento de medição ou padrão calibrado atende aos critérios estabelecidos (erros admissíveis), incertezas de medição e limites definidos em função da tolerância do processo.

## Slide 9
41
- o intervalo de indicações ou os pontos calibrados são adequados à necessidade de uso.
- os erros e a incerteza de medição em cada ponto ou ao longo do intervalo de indicações são aceitáveis em relação ao uso pretendido.

## Slide 10
42
Relato de resultados segundo a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

## Slide 11
43

## Slide 12
44

## Slide 13
45

## Slide 14
46

## Slide 15
47

## Slide 16
48

## Slide 17
49

## Slide 18
50

## Slide 19
51

## Slide 20
52

## Slide 21
53

## Slide 22
54

## Slide 23
55

## Slide 24
56
77,25 mm

## Slide 25
57

## Slide 26
58

## Slide 27
59

## Slide 28
60

## Slide 29
61

## Slide 30
62

## Slide 31
63

## Slide 32
64

## Slide 33
65

## Slide 34
66

## Slide 35
67

## Slide 36
68

## Slide 37
69

## Slide 38
70
Avaliação da Conformidade
-Atividade comum realizada em ensaios, inspeção e calibração
-Necessária para assegurar a conformidade de produtos, materiais, serviços e sistemas a requisitos definidos
* Tem grande impacto na economia global, pois visa facilitar as relações comerciais

## Slide 39
71
A NBR ISO/IEC 17025:2017 e Regra de Decisão
A versão da NBR ISO/IEC 17025:2005 possuía os seguintes itens:
- Item 5.10.3.1b → para laboratórios de ensaio: “o relatório de ensaio deve, onde necessário para a interpretação de resultados, incluir ..., onde relevante, uma declaração de conformidade ou não conformidade e/ou especificação”.
Item 5.10.4.2 → “Quando são feitas declarações de conformidade, a incerteza de medição deve ser levada em conta.”

## Slide 40
72
A Eurachem/CITAC publicou o Guia “Uso da incerteza na avaliação da conformidade” em 2007 sobre o tema “Regra de Decisão e Conformidade”.
O ILAC G-8:03/2009 “Guia para relatar conformidade a especificações”.
O JCGM 106:2012 “Avaliação de Dados de Medição – o Papel da incerteza de medição na avaliação da conformidade”.
Algumas organizações tentaram resolver esta questão

## Slide 41
73
No dia-a-dia temos de tomar decisões

## Slide 42
74
Tomada de decisão envolve risco.
Risco – “circunstância indesejável com probabilidade de ocorrer e se ter consequência potencialmente negativa”
Risco (em metrologia) – “probabilidade de que uma decisão incorreta seja tomada com base em medições”

## Slide 43
75
A NBR ISO/IEC 17025:2017 define no item 3.7 um novo termo chamado “Regra de decisão”
descreve como a incerteza é considerada ao se declarar a conformidade com um requisito especificado.
* Isto está relacionado ao subitem 7.8.6.

## Slide 44
76
7.8.6 Relato de declarações de conformidade
7.8.6.1 Quando for fornecida uma declaração de conformidade a uma especificação ou norma, o laboratório deve documentar a regra de decisão empregada, considerando o nível de risco (como “falsa aceitação” e “falsa rejeição” e pressupostos estatísticos) a ela associado e aplicar tal regra.

## Slide 45
77
7.8.6.2 – O laboratório deve relatar a declaração de conformidade, de modo que a declaração identifique claramente:
a quais resultados a declaração de conformidade se aplica;
quais especificações, normas ou partes destas são atendidas ou não atendidas;
a regra de decisão aplicada (ao menos que esta seja inerente à especificação ou norma solicitada pelo cliente).
Nota: Para mais informações, ver o ISO/IEC Guide 98-4.

## Slide 46
78

## Slide 47
79
Regra de decisão “teste de hipótese” ou “teste de significância”
Laboratório acreditado (NBR ISO / IEC 17025) deve ser formalmente capacitado para elaborar regras de decisão

## Slide 48
80
Tolerância e Erro Máximo Admissível

## Slide 49
81
Incerteza de Medição x Erro Máximo Admissível ou Tolerância

## Slide 50
82

## Slide 51
83
Exemplo:
Cm = 10 mK / (2 x 2,5 mK) = 2
A incerteza é 4 vezes melhor do que a tolerância e o intervalo de aceitação é a metade da tolerância.

## Slide 52
84

## Slide 53
85

## Slide 54
86
Diâmetro nominal: 20 mm
Tolerância: ± 0,1 mm
Erro máximo admissível: ± 0,05 mm
https://www.aegplus.com/cilindro-aeg-airsoft/65-cilindro-aeg-tipo-0-aco-inox-marca-rocket.html
https://www.tecnoferramentas.com.br/paquimetro-universal-capacidade-150mm-5-centesimos-mitutoyo-530-104br/p?idsku=2008163&pht=37861572021899714&gclid=EAIaIQobChMIidHis8eP7QIVDIiRCh3iOAD2EAQYAiABEgJe_fD_BwE

## Slide 55
87

## Slide 56
88

## Slide 57
89

## Slide 58
90
Para definição de uma regra de decisão saber: conformidade ou a não conformidade com uma especificação?
Com isso, especificar o risco do fornecedor (α) ou do consumidor (β).
Há probabilidades relacionadas a dois tipos de decisões incorretas: uma contra o fornecedor (α) e a outra contra o cliente (β). São as porcentagem de risco.

## Slide 59
91
Decisões corretas: (1 – α) e (1 – β)
Risco de decisões incorretas: α e β
Erros que podem levar à rejeição falsa e aceitação falsa.

## Slide 60
92

## Slide 61
93
O procedimento para concretizar a Avaliação da Conformidade pode conter:
Mensurando (Y) e item sujeito ao ensaio / calibração
Resultados (y)
Incerteza combinada “u(y)” e incerteza expandida “U(y)”
Limite de tolerância ou os limites de um intervalo de tolerância
Zona de aceitação, de rejeição e bandas de segurança
regra de decisão

## Slide 62
94
Regra de decisão:
Descreve como a incerteza de medição será alocada em relação à aceitação ou rejeição de um produto, de acordo com sua especificação e resultado de medição.
Banda de segurança:
Magnitude da diferença desde o limite de especificação até o limite da zona de fronteira de aceitação ou rejeição.

## Slide 63
95
Em geral:
“U” , probabilidade de abrangência de 95% (fator de abrangência, k = 2).
Quanto à regra de decisão:
# a especificação é um intervalo ou um limite (superior ou inferior)?
Por exemplo: (35 ±1) mm ou (35 +1) mm ou (35 -1) mm
# as bandas de segurança são consideradas?
# caso sim, elas reduzem ou ampliam o intervalo de aceitação?

## Slide 64
96

## Slide 65
97
Aqui, o risco associado ao consumidor é minimizado.
Aqui, o risco associado ao fornecedor é minimizado.
Resultado de medição que está sendo avaliado

## Slide 66
98
Banda de segurança para um limite superior da tolerância e segura aceitação definida com uma incerteza expandida de 95 %
Banda de segurança para um limite superior da tolerância e segura rejeição

## Slide 67
99
Ex: 50 g + 5 g

## Slide 68
100

## Slide 69
101

## Slide 70
102
Mede-se tensão de ruptura Vb de um lote amostral de diodos Zener.
Resultado: -5,47 V, u(vb) = 0,05 V.
Especificação: Vb = -5,40 V (limite superior da tensão de ruptura)
Qual a probabilidade de que o diodo cumpra com a especificação?
https://www.baudaeletronica.com.br/diodo-zener-1n4733-5v1-1w.html

## Slide 71
103
Tu = -5,40 V y = -5,47 V u(y) = 0,05 V
zp = [-5,40 – (-5,47)] / 0,05 = 1,40 pc = ɸ(1,40) = 0,92
92 % de probabilidade de que o diodo cumpra com a especificação.
*Não foi definida regra de decisão; isto é a especificação de conformidade.

## Slide 72
104
Medição de uma peça:
y = 2,7 mm u(y) = 0,2 mm
LST (ou Tu) = 3,0 mm
(1 - α) = 0,95 (95 %), assumindo erro Tipo I (α) = 0,05 (5 %)

## Slide 73
105
Ex: 50 g - 5 g

## Slide 74
106

## Slide 75
107
Recipiente submetido a ensaio destrutivo de resistência ao rompimento:
y = 509,7 kPa u(y) = 8,6 kPa TL = 490 kPa

## Slide 76
y = 0,012 g u(y) = 0,001 g
TL = 0,010 g
(1 - α) = 0,99 (99 %), assumindo erro Tipo I (α) = 0,01 (1 %)
Como 97,7 % é menor do que 99 %, decide-se pela rejeição.
108

## Slide 77
109
Aqui, a zona de aceitação é reduzida.